## Slide 1
Demetra
Il trasporto aereo a vent’anni dalla liberalizzazione
Roma , 3 dicembre 2018
Alessandro Cardi
Vice Direttore Generale
Traffico ground, sicurezza e nuove tecnologie

## Slide 2
Agenda
I dati della ground safety
Sicurezza delle operazioni l’ A-SMGCS
La capacità aeroportuale l’ A-CDM
Conclusioni

## Slide 3: LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI

## Slide 8: ADVANCED SURFACE MOVEMENT CONTROL and GUIDANCE SYSTEM

## Slide 9
ESIGENZA - TARGET
NON RIDURRE LA CAPACITA’ IN TERMINI DI LIMITAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE
DI AEROMBOLI E VEICOLI IN AIR SIDE
X
MOVIMENTI GROUND IN CONDIZONI DI RIDOTTA VISIBILITA’
CONCETTO A-SMGCS

## Slide 10: QUALE DATO SI VUOLE CONOSCERE ? Identificare un Aereo o un Veicolo in una posizione tridimentsionale nello spazio
A-SMGCS
Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems
COME SI VUOLE USARE QUESTA INFORMAZIONE ?
Per conoscere in ogni istante il traffico air-side, sorvegliare, prevenire le runway incursions, definire le gli stati di allarme.
Per conoscere in ogni istante la posizione di aerei e veicoli tramite la rappresentazione su una mappa digitale ed usare tali informazioni per definire percorsi e clearance per la movimentazione ground.

## Slide 11
Surface Movement Radar (SMR)
TECNOLOGIA DI BASE: USO DI RADAR DI TERRA
VANTAGGI: Possibilità di implementare algoritmi DSP – Digital Signal Processing che elaborano il segale radar riflesso dagli oggetti e forniscono informazioni in merito a dimensioni, velocità, direzione, senza altri ausili tecnologici.
VULNERABILITA’: allineamenti di aerei o veicoli possono generare riflessioni che rendono il segnale non sempre affidabile.

## Slide 12
Multilateration ( MLAT )
Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)
TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE
Uso del principio della multilaterazione dei segnali per l’elaborazione di un dato “esatto” privo dell’errore legato alla singola sorgente di emissione.
Uso della localizzazione satellitare quale sorgente dei dati usati a terra.
INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI RADAR SMR CON INFORMAZIONI DATE DA

## Slide 13: AIRPORT COLLABORATIVE DECISION MAKING

## Slide 14
Ha l’obiettivo di migliorare l’Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM) sugli aeroporti riducendo i ritardi, aumentando la predittibilità degli eventi ed ottimizzando l’utilizzo delle risorse da parte degli attori coinvolti.
A-CDM
L’ Airport Collaborative Decision Making A-CDM è un obiettivo dell’ESSIP (European Single Sky Implementation Plan)
È parte del LSSIP – Italy (Local Single Sky Implementation Plan)

## Slide 15
CONCETTO A-CDM

## Slide 16
CONCETTO A-CDM
A-CDM è un processo operativo finalizzato all’ottimizzazione del processo di turn-around.
I Piani di Volo e tutti i servizi relativi alla gestione dei voli in arrivo ed in partenza vengono coordinati in un unico processo con ben definite responsabilità, procedure operative e milestone di avanzamento.
A-CDM Key elements Milestone Approach

## Slide 17
IMPLEMENTAZIONE A-CDM
Attuazione del processo attraverso una piattaforma informatica che garantisce un flusso continuo di informazioni relative ai voli fra tutti i partner: il Gestore, gli Handler, le Compagnie Aeree, ENAV ed Eurocontrol-NMOC.

## Slide 18
IMPLEMENTAZIONE A-CDM EUROPA

## Slide 19
IMPLEMENTAZIONE A-CDM ITALIA
Roma Fiumicino
Full A-CDM da Marzo 2014
Milano Malpensa
Full A-CDM da Ottobre 2014
Bergamo Orio al Serio
Fasi iniziali
Venezia Tessera
Full A-CDM da Gennaio 2015
Milano Linate
Full A-CDM dal Maggio 2016
Napoli Capodichino
Full A-CDM dal Marzo 2018

## Slide 20
CONCLUSIONI
Cultura della sicurezza – qualificazione e segnalazioni
Tecnologia – deployment di nuovi sistemi tecnologici
Capacità – coinvolgimento di tutti gli stakeholder

## Slide 21: GRAZIE PER L’ATTENZIONE